## Slide 1: RESINAS COMPUESTAS
CD. CMF. JORGE ANDRÉS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Notes: CD. CMF. JORGE ANDRÉS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

## Slide 2: QUE SON????

## Slide 4
Se llama resina compuesta por que tiene una molécula orgánica y una inorgánica.
POLIMERO ORGÁNICO (BIS-GMA Y UDMA).
BIS-GMA (bisfenol A glicidil dimetacrilato).
UDMA (Dimetacrilato de uretano).
NORMA 27 ADA

## Slide 5
QUIMIOPOLIMERIZABLE O
AUTOPOLIMERRIZABLE
FOTOPOLIMERIZABLE

## Slide 6: USOS

## Slide 7
1 A 25 MICRAS
0.04 A 1 MICRA
0.1 A 3 MICRAS

## Slide 8: CLASIFICACIÓN
CLASE A: Material recomendado para usarse en restauraciones que involucran caras oclusales.
CLASE B:Material recomendado para todos los demás usos.
CLASES DIVIDIDAS EN:
TIPO I: quimiopolimerizables
TIPO II: fotopolimerizables

## Slide 9: INDICACIONES
Dientes anteriores.
Dientes posteriores.
Sellador de fosetas y fisuras.
Reconstruir muñones.

## Slide 10: COMPOSICIÓN
BIS-GMA o UDMA o una mezcla de las dos, además de trietilenglicol o dimetacrilato (TEGDMA).
Material inorgánico (sílice, bario, hidroxiapatita, circonio, etc.)
Iniciador: peróxido de benzoilo (autopolimerizables)
Iniciador: canforoquinona o dicetona (fotopolimerizables)

## Slide 11: PROPIEDADES FISICOQUIMICAS
Sufre contracción.
Sufre sorción
El material de relleno interviene para darle resistencia a cargas y a abrasión, además que para disminuir sus dos anteriores problemas.
Iguala color dental (óxidos metálicos)
Las resinas auto cambian de color con el tiempo por la presencia de peróxido de benzoilo
Cambio dimensional directamente proporcional al volumen de material usado.
El oxigeno inhibe la polimerización, por lo que permite adicionar mas material.

## Slide 12: RESPUESTA BIOLOGICA
Sin problemas de biocompatibilidad a menos que….
Irritabilidad
Sensibilidad dental
Muerte pulpar

## Slide 13: MANIPULACIÓN

## Slide 14: MANIPULACIÓN

## Slide 15
VENTAJAS | DESVENTAJAS | VARIANTES EN MANIPULACIÓN
Son insolubles Estéticas Biocompatibles Manejo sencillo (quimiopolimerizables) Gran tiempo de trabajo en fotopolimerizables. Compatibles con sistema de adhesión Nos permite hacer cavidades mas conservadoras. | Su contracción Autopolimerizables poco tiempo de trabajo. Fotopolimerizables se requiere de equipo especial. Se requieren muchos pasos para su colocación | Cementos a base de resina hidroxietilmetacrilato HEMA). Cementos duales. Resinas fluidas Selladores de fosetas y fisuras. Existen resinas compuestas con relleno de fibra de vidrio o de poliuretano. Ionomero de vidrio modificado con resina.